ZOJE ZJ9703AR-D4J/01

Manual de uso - control box y control panel

| Función | Botón | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Atacado inicial- costura reforzada |  | Botón que determina el número de atacados iniciales (1, 2 o 3). |
| Atacado final- costura reforzada |  | Botón que determina el número de atacados finales (1, 2 o 3). |
| Costura “estilo libre” |  | Botón que, al ser activado, determina el número de puntadas ( p. ej. 10) en un tramo definido. |
| Atacado |  | Función de atacado automático, no hace falta mantener el pedal apretado. |

| Programación de costura | Or | Programación de tramo o de tramos p.ej. 0808. |
| --- | --- | --- |
| Función de ciclo automático |  | Parámetros de coser para una costura predefinida. Pulsar el pedal, el sistema ejecutará automáticamente la costura del tramo E o F,G,H; no hace falta tener el pedal permamentamente pulsado. |
| Corta-hilos |  | Corta-hilos Función de activar o desactivar corta hilos. |
| Presión del hilo |  | Opción de mantener presionado el hilo ( según las necesidades y materiales, dicha función activada de permite mantener un hilo por un medio segundo aproximadamente). |
| Posicionado de aguja |  | Selección de posicón aguja arriba- abajo. Con esta función activada, una vez terminada la costura, la aguja se quedará ubicada en la posición arriba. Con esta función apagada, la aguja se quedaría en la posición abajo. |
| Pie prensatela |  | Posición arriba- abajo del pie prensatela una vez la costura parada. Función activada – el pie se queda arriba Función desactivada- el pie se queda abajo. |
| Pie prensatela- posición |  | Función activada - el pie se queda arriba una vez el pedal soltado Function desactivada - el pie se queda abajo una vez el pedal soltado |
| Inicio programmable de primeras puntadas |  | Función activada- el arranque más suave de las primeras puntadas. |
| Confirmación de acciones/parámetros |  | Funcióna como “Enter” para confirmar acciones/parámetros |
| Parámetros |  | Entrada a parámetros – niveles diferentes Con el fin de entrar en las preferencias, debe presionarse el botón P. Se iluminará el listado de parámetros de 1 a 79 que pueden modificarse. Una vez apretado y pulsado el botón P por el periodo de 5 secundos, el sistema requerirá una contraseña ( suele ser 1111). Una vez la contraseña introducida, se puede pasar al nivel segundo de parámetros- desde 80 a 93 y realizar un ajuste necesario. |
| Función de enseñar |  | Activación o anulacion de la función de enseñar – botón no activo |
| Programación de tramos |  | Selección de 15 tramos programables – tramo tras tramo. |
| Velocidad |  | Reducción de velocidad. Mantener presionado el botón con el fin de reducer la velocidad, la pantalla pasara automáticamente a las preferencias de velocidad. |
|  |  | Aumento de velocidad. Mantener presionado el botón con el fin de aumentar la velocidad, la pantalla pasará automáticamente a las preferencias de velocidad. |